УКРАИНА

ФЛП  «ПАВЛЕНКО Н.А.»

## УТВЕРЖДАЮ

ФЛП «ПАВЛЕНКО  Н.А.»

#### КОТЕЛ    ПАРОВОЙ   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

Е-0,15-0,8 ЦО

ПАСПОРТ

## КПЭ 005.000.000.00ПС

2014

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 005.000.000.00.

Дата изготовления  –  2014 г.

1.2 Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8ЦО  КПЭ 005.000.000.00 предназначен для получения пара низкого давления и может работать как непрерывно, так и периодически. Пар используется в технологических процессах промышленности и сельского хозяйства. В качестве топлива для котла применяются отходы деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

1.3 Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8 ЦО  КПЭ 005.000.000.00 имеет  произведение разности температур насыщенного пара при рабочем давлении и температуры насыщенного пара при атмосферном давлении на водяной объем парового котла (в м3) менее 5. В связи с этим согласно „Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов”, утвержденных Госгортехнадзором СССР 30 августа 1966 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными Госгортехнадзором СССР 11июля 1972 г., (раздел 10.1., пункт 10.1.1 )  регистрация в органах Госгортехнадзора не требуется.

1.4 Количество вредных выбросов в атмосферу ниже норм, установленных для устройств такого класса.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,17 ( 0,01 |
| --- | --- |
| 2.2 Диапазон рабочего регулирования по мощности, % | от 40 до 100 |
| 2.3 Номинальная паропроизводительность, кг/ч | 200 ( 10 |
| 2.4 Температура пара, 0С | 160 ( 10 |
| 2.5 Давление пара на выходе, Мпа | 0,8 ( 0,03 |
| 2.6 Расход топлива при номинальной теплопроизводительности и влажности не более 7%, кг/ч | 45 ( 5 |
| 2.7 Коэффициент полезного действия, % | 75, не менее |
| 2.8 Длительность рабочего цикла, ч | 24 |
| 2.9 Напряжение питания электрооборудования котла, В: | 380 |
| 2.10 Допустимое отклонение питающего напряжения, % | (15 |
| 2.11Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 4 (0,3 |
| 2.12 Масса котла, кг | 1700 (30 |
| 2.13 Габаритные размеры, мм |  |
| Длина | 2002 (30 |
| Ширина | 1450(20 |
| Высота | 2150 (30 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1	В комплектность котла входит:

- корпус  котла  парового  экспериментального  Е-0,15-0,8 ЦО   с    циклоном  продуктов сгорания – 1 шт.;

- циклон сепарации пара – 1шт.;

- бачок уровня воды – 1 шт.;

- дымосос – 1 шт.;

- узел подачи топлива -1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.;

- предохранительный клапан -1 шт.;

- паспорт КПЭ 005.000.000.00ПС – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации КПЭ 005.000.000.00РЭ – 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел паровой экспериментальный тип Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 005.000.000.00, заводской номер ___5_____соответствует техническим требованиям эскизного проекта КПЭ 005.000.000.00ЭП и признан годным для эксплуатации

_________ Павленко  Н.А.

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Котел паровой экспериментальный тип Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 005.000.000.00,   заводской номер 5    консервации не подвергался.

6.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Разработчик гарантирует соответствие котла парового экспериментального Е-0,15-0,8ЦО  КПЭ 005.000.000.00 основным техническим требованиям и характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации согласно руководства по эксплуатации    КПЭ 005.000.000.00 РЭ.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – один год с момента ввода котла парового экспериментального в эксплуатацию или 18 месяцев со дня изготовления при последующем его хранении у заказчика. Разработчик оставляет за собой право вносить в конструкцию котла и схему системы управления изменения, направленные на совершенствование работы и повышение надежности.