- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

  - Котел паровий експериментальний Е-015-08ЦО КПЕ 002.000.000.00.

Дата виготовлення  –  2017 р.

1.2 Котел паровий експериментальний Е-015-08ЦО  КПЕ 002.000.000.00 призначений для отримання  пари низького тиску і може працювати як безперервно, так і періодично. Пар використовується в технологічних процесах  промисловості та сільського господарства. У якості палива для котла використовують відходи деревопереробної промисловості та сільського господарства.

1.3 Котел паровий експериментальний Е-015-08 ЦО  КПЕ 002.000.000.00 має об’єм парового та водяного простору не більше 10 літрів, а добуток робочого тиску в барах на об’єм в літрах не перевищує 200. Згідно Наказу Міністерства соціальної політики України від 05 березня 2018 року №333 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» згідно П. 1.3 не підлягає обов’язковій реєстрації у Держтехнагляду України.

1.4. Кількість шкідливих викидів у атмосферу нижче норми, встановлених для пристроїв такого класу

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Номінальне тепловиробництво, МВт | 0,09 ( 0,01 |
| --- | --- |
| 2.2 Діапазон робочого регулювання по потужності, % | от 40 до 100 |
| 2.3 Номінальне паровиробництво, кг/ч | 120 ( 10 |
| 2.4 Температура пари, 0С | 160 ( 10 |
| 2.5 Тиск пари на виході, Мпа | 0,8 ( 0,03 |
| 2.6 Витрата палива при номінальному тепловиробництві і вологості не більш 7%, кг/ч | 35 ( 5 |
| 2.7 Коефіцієнт корисної дії, % | 75, не менше |
| 2.8 Продовження робочого циклу, ч | 24 |
| 2.9 Напруга живлення електрообладнання котла, В: | 380 |
| 2.10 Дозволене відхилення напруги, яка живить, % | (15 |
| 2.11Максимальна електрична потужність, яка використовується, кВт | 4 (0,3 |
| 2.12 Маса котла, кг | 1152 (30 |
| 2.13 Габаритні розміри без теплообмінника, мм |  |
| Довжина | 2002 (30 |
| Ширина | 1550(20 |
| Висота | 2150 (30 |

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1	В комплектність котла входить:

- корпус  котла  парового  експериментального  Е-015-08 ЦО   з    циклоном  продуктів згоряння – 1 шт.;

- циклон сепарації пари – 1шт.;

- бачок рівня води – 1 шт.;

- димосос – 1 шт.;

- вузол подачі палива -1 шт.;

- пульт керування – 1 шт.;

- запобіжний клапан - 1 шт.;

- паспорт КПЕ 002.000.000.00ПС – 1 шт.;

- теплообмінник другого контуру -1 шт.;

- інструкція на використання КПЕ 002.000.000.00РЭ – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел паровий експериментальний тип Е-015-08ЦО КПЕ 002.000.000.00, заводський номер ___002___відповідає технічним вимогам ескізного проекту КПЕ 002.000.000.00ЕП та визнаний гідним для експлуатації

_________

# 5. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ

Котел паровий експериментальний тип Е-015-08ЦО КПЕ 002.000.000.00,   заводський номер 002   консервації не підлягав.

6.	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

6.1 Розробник гарантує відповідність котла парового експериментального Е-015-08ЦО  КПЕ 002.000.000.00 основним технічним вимогам та характеристикам при дотриманні користувачем умов транспортування, зберігання та експлуатації    КПЕ 002.000.000.00 РЕ.

6.2 Гарантійний строк експлуатації – один рік з моменту вводу котла парового експериментального в експлуатацію або 18 місяців з дня виготовлення при послідуючим його зберіганням у замовника. Розробник залишає за собою право вносити в конструкцію котла та схему системи керування зміни, які направлені на досконалість роботи та підвищення надійності.